# EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable

## Séance 1 	État de santé de l’Arconce : prélèvements sur le terrain

L’objectif de la séance est de mettre en évidence l’impact de l’Homme sur la qualité des eaux douces de surface à partir d’un exemple local : la rivière Arconce.

L’Arconce prend sa source au pied du mont Saint Vincent et se jette dans le canal latéral de la Loire au sud de Digoin, après avoir traversé plusieurs communes.

Présentation du travail de la séance 1

- Projection en classe de la cassette vidéo du CEMAGREF « l’état de santé d’une rivière »

Consignes de sécurité à respecter lors de la sortie

- Vous devez suivre les recommandations de votre professeur.

- Nous sommes obligés de traverser la ville de Charolles, la plus grande prudence vis à vis des véhicules s’impose.

- Les berges des rivières sont glissantes, une attitude calme est indispensable pour éviter les chutes.

Sur le terrain : prélèvements en amont et en aval de Charolles

- Le premier groupe effectue des prélèvements dans l’Arconce en amont de Charolles.

- Le second groupe effectue des prélèvements dans l’Arconce en aval de Charolles.

Travail complémentaire à réaliser chez vous pour la séance 2

- Faire l’inventaire de toutes les communes traversées par l’Arconce en amont de Charolles.

### Matériel nécessaire

#### Pour la séance 1 : sur le terrain

- Deux filets troubleau + le filet de Surber + une paire de cuissardes ou de bottes par personne.

- Des truelles + 6 paires de grosses pinces + 2 marqueurs indélébiles.

- 6 petits flacons hermétiques pour prélever de l’eau.

- Des bandelettes pH, la sonde oxhymétrique, des thermomètres digitaux étanches.

- Des bocaux pour les prélèvements de la faune.

- Deux cagettes plastiques pour transporter le matériel.

#### Pour la séance 2 : exploitation des prélèvements

- Kits Jeulin pour mesurer les taux de nitrites, nitrates, phosphates.

- Loupes binoculaires et loupes à main.

- Cuvettes à dissection.

- Clés de détermination des invertébrés d’eau douce.

# EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable

## Séance 1 	État de santé de l’Arconce : prélèvements sur le terrain

##### Fiche des relevés sur le terrain

| Date : Heure : | Lieu : | Noms prénoms : |
| --- | --- | --- |
| Faune | Nombre de prélèvements | Filet de Surber |  |
|  |  | Filet troubleau |  |
|  | Animaux observés |  |
| Flore observée | Plantes vertes aquatiques ( lentilles d’eau, etc…) Algues vertes ( filamenteuses, etc…) |  |
| Eau | Température en °C |  |
|  | Taux de dioxygène dissout |  |
|  | pH |  |
|  | Aspect : trouble, transparente… |  |
| Remarques | Odeurs éventuelles Rejets directs : égouts, etc… Autres remarques |  |